“Группа”

Технический райдер

Аппаратура:

Сцена должна быть в полной готовности к приезду исполнителей.

(Копия технической части данного документа должна обязательно находиться у специалистов, монтирующих аппаратуру для концерта.)

- Центральная микрофонная стойка (типа журавль) (Микрофон свой!). Рядом с центральной микрофонной стойкой необходимо расположить сетевую колодку (220в 3 розетки).

- Три проводных вокальных микрофона типа Shure SM58 (Beta) на стойках. (длина XLR кабелей 6-10м)

- 2 XLR (разъёмы – “папа” около исполнителя) линии для подключения микрофонного тракта. (расположить около микрофонной стойки центрального микрофона). (длина XLR кабелей до STAGEBOX 6-10м)

- Ударная установка Yamaha, Tama, DW, Pearl и т. д. (бочка, альты, том бас, машинка хай хэт, стойка под малый, три стойки под железо).

- Профессиональный стул для барабанщика.

- Подзвучка барабанной установки. (длина XLR кабелей 6-10 м)

- Бас - комбо или кабинет (мин) 300Вт Предпочтительно "AMPEG, подзвучка в линию, (длина кабеля до STAGEBOX 6-10 м)

- Oдинарная клавишная стойка.

- Рядом с клавишной стойкой необходима сеть 220в (4 розетки).

- 2 джековых линии (джек–джек) для клавишных (длина кабеля до STAGEBOX минимум 3 м)

- Гитара 1 Гитарный «комбик», предпочтительно Fender (min 100 Вт), подзвучка по стандартной схеме микрофоном (длина XLR кабеля до STAGEBOX 6-10 м), сеть 220в (4 розетки).

- Гитара 2 Две джековых линии (длина кабеля до STAGEBOX 6-10м)

- 3 гитарных стойки-держателя (Бас и две электрогитары).

- Пять независимых мониторных линий! 6 мониторов! 4 монитора (моно) и 2 монитора на авансцену (для подключения в стерео L,R. К каждой линии (либо активному монитору) подключить симметричный кабель XLR 6 шт (длина каждого кабеля минимум 10 метров), для дальнейшей коммутации с AUX ми STAGEBOX, на сцене.

- 2 XLR кабеля (папа-мама) необходимой длины для подключения к основному пульту зала!

- Мощность звукового оборудования должна соответствовать объему зала (из расчёта - не менее 50 ватт на человека), где происходит выступление исполнителей.

- Световое оформление и одежда сцены по желанию исполнителя (решается на месте), абсолютный запрет на использование дымовых машин, пиротехника по желанию заказчика, но с уведомлением исполнителя.

На сцене все источники сигнала коммутируются в STAGEBOX (везём с собой), который будет находиться около клавишной стойки! Просьба предоставить кабели указанной длины.

Вся коммутация бэклайна и мониторных линий на сцене должна быть сделана ДО начала саундчека группы.

Перед саундчеком (с представителем группы) производиться коммутация кабелей в Stagebox на сцене. Схема 1.

Со STAGEBOX к основным порталам зала, сигнал подаётся по двум стандартным XLR разъёмам (п.15 см. выше).

Время саундчека, при соблюдении вышеуказанных требований, 30-60 минут.

Схема 1.

Каналы STAGEBOX на сцене подключать по схеме:

| Номер канала на пульте (Stagebox) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 5 | 3 | 4 | 17 | 18 | 15 | 16 | 13 | 14 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название инструмента | Kick | Snare | HH | Alt1 | Tom Bass | OH L | OH R | Bass | Guitar 1 | GTC L | GTC R | Key L | Key R | Mic1 М1 | Mic2 M2 | Mic3 M3 | USB RET click |
| Тип выходного (OUT) разъёма в подключаемом инструменте и приборе на сцене | XLR Female (мама) | XLR Female (мама) | XLR Female (мама) | XLR Female (мама) | XLR Female (мама) | XLR Female (мама) | XLR Female (мама) | Джек ¼ (Unbal) Female (мама) | Джек ¼ (Unbal) Female (мама) | Джек ¼ (Unbal) Female (мама) | Джек ¼ (Unbal) Female (мама) | Джек ¼ (Unbal) Female (мама) | Джек ¼ (Unbal) Female (мама) | XLR Female (мама) | XLR Female (мама) | XLR Female (мама) | XLR Female (мама) | No connect |
| Insert на каналах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инcтрументы и микрофоны | Барабаны | Бас | Гитара 1 | Гитара 2 | Клавишные | Микрофон 1 (Центральный) Guitar 2 | Мик Бэк Гитара 1 | Мик Бэк Клавиши | Click Playback |

In-ear: AUX 1-2 in-ear (подключено к STAGEBOX)

Floor monitors:

1,2 линия (L,R): /Lead vocal & guitar 2            / PHONES STAGEBOX (дублируются AUX 1-2 через наш переходник ¼ stereo to 2 XLR. Female.

3 линия:              /Drums                                      / AUX 3 STAGEBOX (XLR Female)

4 линия:              /Keyboards                               / AUX 4 STAGEBOX (XLR Female)

5 линия:              /Guitar 1                                   / AUX 5 STAGEBOX (XLR Female)

6 линия:              /Bass                                          / AUX 6 STAGEBOX (XLR Female)

Примечание! Пожалуйста, используйте для подключения инструментов и приборов кабели, соответствующие стандартам!

План размещения аппаратуры и инструментов на сцене:

По всем возникающим вопросам звоните по контактному телефону +79032728929

http://www.alekseyzlobin.ru